## Slide 1: Armazenagem
Transporte e Logística

## Slide 2: Armazenagem
Um método adequado para estocar matéria-prima, peças em processamento e produtos acabados permite:
  Diminuir os custos de operação;
  Melhorar a qualidade dos produtos;
  Acelerar o ritmo dos trabalhos;
  Redução nos acidentes de trabalho;
  Redução no desgaste dos equipamentos de movimentação;
  Menor número de problemas de separação de entrega
= Cliente Satisfeito

## Slide 3: Fatores Básicos que Determinam Armazenagem
Necessidade de compensação de diferentes capacidades das fases de produção;
Garantia da continuidade de produção;
Redução dos custos de mão de obra;
Redução das perdas por avarias;
Melhoria na organização e controle da armazenagem;
Melhoria nas condições de segurança de operação do depósito

## Slide 4: Princípio de Estocagem de Materiais
Carga Unitizada: uma carga constituída de embalagens de transporte, arranjadas ou acondicionadas de modo que possibilite o seu manuseio, transporte e armazenagem por meios mecânicos, como uma unidade
Permite a utilização de empilhadeiras de garfo.
Paletização: permite a manipulação em lotes de caixas, engradados e sacos.

## Slide 5: Cargas Unitárias - exemplos de arranjos

## Slide 6: Métodos Amarração – Carga Unitizada

## Slide 7: Sistemas de Armazenagem
Verticalização de cargas: tem como objetivo o máximo aproveitamento dos espaços verticais, contribuindo para o descongestionamento das áreas de movimentação e redução dos custos unitários de estocagem;
Podem ser:
  Estático
  Dinâmico
  Armazenagem Leve
  Armazenagem Pesada

## Slide 8
Sistema Estático
Os produtos estocados não sofrem movimentos internos, após serem colocados nas estruturas de armazenagens.
Exemplos: porta –paletes convencional, drive-in drive-thru, cantilever e esteiras leves
Sistema Dinâmico
Os produtos colocados sofrem algum tipo de movimento interno, após serem colocados nas estruturas de armazenagens.
Exemplos: porta-paletes dinâmico, push-back e flow-rack.

## Slide 9
Armazenagem Leve
São estantes metálicas leves, constituídas por colunas em cantoneiras em “L” e prateleiras que suportam até 300 Kgf.
Geralmente dispostas em módulos
Usadas em arquivo morto, almoxarifados de pequenas peças
Armazenagem Pesada
São estruturas metálicas robustas para suportarem cargas unitizadas.
Utilizam equipamentos para movimentação como empilhadeiras, pontes rolantes ou transelevadores.

## Slide 10: Paletes
Normas de ABNT
Confeccionado em madeira de lei.
Brasil: dimensões 1,00 x 1,20 m
Pode ser dividido em:
  Quanto número de entrada:
    2 entradas
    4 entradas
  Quanto número de faces:
    1 face
    2 faces

## Slide 11: Palete
Fatores que influenciam o tipo de palete a ser utilizado:
        Peso, resistência, tamanho, capacidade e custo
        necessidade de manutenção
        material empregado na sua construção
        umidade (para os de madeira)
        tamanho das entradas para os garfos
        tipo de construção
        tipo de carga de movimentação
        capacidade de empilhamento
        possibilidade de manipulação por transportador
        viabilidade para operações de estiva

## Slide 12
Um sistema de paletização bem organizado permite a formação de pilhas altas e seguras, oferece mais proteção as embalagens, economiza tempo nas operações de carga e descarga de caminhões.

## Slide 13: Porta-Palete Convencional
Ganho na velocidade de armazenagem para cargas com alta rotatividade;
Compatível com a maioria dos equipamentos de movimentação;
Possibilidade de movimentar qualquer palete sem a necessidade de moverem outros paletes.

## Slide 14: Porta-Palete
Dupla Profundidade
Autoportantes (não necessita de edifício)

## Slide 15: Porta-Palete Auto verticalizado
Vantagens
Combinam elevada densidade de carga com rapidez de movimentação e máxima seletividade.
Grande aproveitamento do pé direito de grandes alturas.

## Slide 16
Porta-Palete Drive in e Drive Thru

## Slide 17: Porta-palete Drive in e Drive thru
Vantagens
Alta densidade de armazenamento, pois elimina corredores;
Pode utilizar empilhadeiras comuns;
Não há superposição direta de cargas, evitando o risco de queda de pilhas
Desvantagens
Para alcançar o palete do meio é necessário movimentar o que está na frente;
Perda de velocidade de armazenamento comparado ao convencional.
Último palete que entra deve ser o primeiro a sair.

## Slide 18: Porta-Palete Dinâmico – (pista com roletes)

## Slide 19: Cantilever (armazenagem peças compridas)

## Slide 20
Mezanino
Rack

## Slide 21: Flow Rack (armazenagem manual de caixas)